## Slide 1: BUDOWA STANOWISKA DO ANALIZY PROBLEMÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO
Julia Jabłońska, Andżelika Krupińska, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak
Politechnika Poznańska, Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej
Wprowadzenie
Transport pneumatyczny to metoda przemieszczania materiałów sypkich, takich jak zboża, proszki, granulaty czy pyły, za pomocą sprężonego powietrza lub innych gazów przez zamknięte rurociągi. Systemy te są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz budowlanym, gdzie precyzyjne i higieniczne przenoszenie surowców jest kluczowe. Jego znaczenie wynika z kilku istotnych czynników. Po pierwsze, transport pneumatyczny pozwala na szybkie i bezpieczne przemieszczanie dużych ilości materiałów, minimalizując ryzyko zanieczyszczeń i uszkodzeń. Po drugie, systemy te są bardziej efektywne energetycznie i łatwiejsze w utrzymaniu niż tradycyjne metody mechaniczne. Ponadto, dzięki zamkniętej strukturze, minimalizują emisje pyłów, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zdrowia pracowników.
Cel pracy
zaprojektowanie, skonstruowanie oraz przeprowadzenie badań testowych stanowiska laboratoryjnego do transportu pneumatycznego umożliwiającego badanie wpływu różnych parametrów na przebieg transportu pneumatycznego, takich jak prędkość gazu transportującego, typ materiału oraz kształt rurociągów
Część projektowa
Podsumowanie
Przeprowadzono badania testowe, które miały na celu ocenę użyteczności stanowiska, zgodności z założeniami projektowymi oraz identyfikację potencjalnych problemów technicznych,
Wykazano, że wzrost masowego natężenia przepływu materiału każdorazowo wiązał się ze wzrostem spadków ciśnienia,
uzyskane dane empiryczne różniły się od danych teoretycznych (wybrane modele teoretyczne odnosiły się do instalacji w skali przemysłowej),
najbardziej newralgicznym punktem instalacji jest aspekt dozowania materiału, który bezpośrednio wpływa na spadki ciśnienia.
Rysunek 1. Schemat stanowiska transportu pneumatycznego: 1 – separator; 2 – manometr; 3 – zawór kulowy; 4 – zsyp; 5 – miernik prędkości gazu nośnego; 6 – wentylator.
Uwzględniając ograniczenia warsztatowe, zdecydowano, że projektowany system będzie przeznaczony do transportu pneumatycznego tłoczącego w fazie rozcieńczonej. Na podstawie przeglądu literatury sprecyzowano założenia projektowe oraz wykonano podstawowe obliczenia dotyczące minimalnej prędkości gazu nośnego, całkowitego spadku ciśnienia na instalacji oraz współczynnika zawiesiny. Schemat stanowiska przedstawiono na rysunku 1.